Официальный сайт проекта http://swift-flyer.com/
Официальная витрина  http://hobby.msdatabase.ru/project-updates/theresultsofoursurvey/f4by

Исходный код https://github.com/swift-flyer
Готовые прошивки и драйверы- http://swift-flyer.com/

Обсуждение  http://forum.apmcopter.ru/forums/f4by/

Гарантийные обязательства и ремонт kozin@mail.ru

Дополнительное оборудование http://hobby.msdatabase.ru/production_main/product

Инструкция по настройке п/о Arducopter:

http://hobby.msdatabase.ru/project-updates/theresultsofoursurvey/arducopter

Предупреждения.

- Категорически запрещается подключать к контроллеру сенсоры или нагрузку имеющие постоянный потенциал напряжением меньше -0,3 вольта или больше 5,9 вольт на сигнальной жиле.

- В случае питание приемника осуществляется от контроллера F4BY v2.x  - нельзя подключать питание сервоприводов от приемника. (Отключите красный провод из шлейфа сервопривода и подключите его к отдельному источнику питания).

- В случае если питание контроллера осуществляется от  USB или от OUT, суммарное потребление оборудования питаемого от контроллера не должно превышать 500mA .Для энергоемкого оборудования используйте отдельный источник.

- Сообщение «Bag Gyro health» на экране Mission Planner , как правило, не указывает на неисправность. Особенностью прошивки Arducopter версий 3.2 и старше в требовании обеспечения неподвижности контроллера в ходе калибровки гироскопа при включении. Если не обеспечить неподвижность аппарата во время калибровки гироскопа или при попытке включить контроллер «в руке» на экране Mission Planner будет показано вышеуказанное сообщение.

- Вы не сможете подключиться через «Mavlink» к контроллеру из программы «Mission Planner»  в случае если MICRO SD изъята, в этом режиме доступна консоль операционной системы в режиме терминала.

USART1 - 5

- GND

- RX

- TX

- +5V

Подключение GPS и Модемов телеметрии к портам USART

В прошивке Arduplane GPS подключается к порту USART1

В актуальной версии Arducopter GPS подключается к порту USART3

В экспериментальных и последующих версиях Arducopter GPS подключается к порту USART1

Телеметрия может быть подключена к порту USART2

Выбор типа входного сигнала приемника

установите перемычку на сигнальные штырьки каналов
   IN 1-2  для сигнала стандарта DSM
   IN 2-3 для сигнала стандарта  SBUS
   IN 3-4 для сигнала стандарта  PPMSUM

Подключение приемника

Сигнал  S.Bus/DSM  к IN 4 (сигнал подключается через внешний инвертер)

Сигнал  PPMSUM   к IN 1

Сигналы PWM к IN1 – IN8

Перемычка D3

при замкнутом состоянии уменьшает время активности BootLoader, плата быстрее доступна при подключении по USB. Для обновления прошивки перемычку может понадобиться следует снять.

Схема расположения разъемов:

На разъемах указано положение контакта №1

Порядок подключения моторов

Прочие разъемы

| I2C : +5V. Питание. SCL. Синхросигнал SDA. Данные. GND. Общий | SPI: +5v CS CSK MISO MOSI GND | CAN: GND +5v CAN L CAN H |
| --- | --- | --- |
| SONAR : +5V. Питание. Analog 0-5v input. Trigger GND. Общий | FrSky Telemetry (USART4) GND RX TX +5V. Питание. |  |

POWER

Распайка разъема блока питания

- +5V

- +5V

- +5V

- Current sensor input (6,6v max)

- Voltage sensor input (6,6v max)

- GND

- GND

- GND

Current sensor input – сенсор напряжения со встроенным делителем. При использовании блока питания с делителем 15 / 3.3kOm коэффициент BATT_VOLT_MULT = 2.2  подключение соответствует BAT_VOLT_PIN =13

Voltage sensor input – вход сенсора тока, имеет встроенный делитель  на 2 (10KOm / 10KOm).  Из за использования делителя коэффициент BAT_AMP_PERVOLT свойственный датчику следует умножить на 2. подключение соответствует  BAT_CUR_PIN=12.

Buzzer – разъем подключения зуммера, подключите пассивный пьезоэлектрический звуковой излучатель для сигнализации ARM / DISARM